Видеокамера наблюдения	AS01-24, 1шт.ЗИП. IP-видеокамера Dinion HD NBN-832V-P (или аналог). В комплекте объектив VLG-3V3813-MP3, термокожух ТВК-07-Н 24В УХЛ-1, козырек ТВК-07-Н.	16
Коммутатор Cisco IE 3000 Switch, 8 10/100 + 2 T/SFP p/n IE-3000-8TC	Индивидуальный сетевой коммутаторCisco Catalist 8 Port 10/100Bse-TX(8порта), 2- слота SFP, Поддержка VLAN,монтаж на DIN рейку,рабочая темп. -40...+75 град C (или аналог) IE-3000-8TC	4
Трансивер Cisco 1000Mbps Single Mode Rugged SFP p/n GLC-LX-SM-RGD	Модуль трансивера Cisco GLC-LX-SM-RGD (или аналог) для одномод.волоконно-оптического кабеля, разъем LC. В кмп. 1шт.ЗИП.	2
Блок питания Cisco IE 3000 Power transformer p/n PWR-IE3000-AC	GWS1-GWS9, 1шт.ЗИП. Индустр.блокпитания 220В, 50Гц Cisco PWR-IE3000-AC (или аналог).	2
Источник питания системный	GV1.1-1.5, GV2.1-2.4, GV3.1-3.5, GV4.1-4.6, GV5.1-5.6, GV6.1-6.4, GV7.1-7.2, GV8.1-8.4, GV9.1-9.3 2шт.ЗИП. Источник питания 24В, 5А. Powernet ADC5121 (или аналог).	16
Обеспечение программное для видеонаблюдения Bosch MBV-XCHAN-40	BVMS Расширение на 1 IP канал MBV-XCHAN-40	15
Кабель оптический OKKMнг-LS-01-1-x4Е3-(2,7)	Кабель оптический, в стальной гофрированной броне, многомодульной конструкции, с негорючей оболочкой, с одномодовым оптическим волокном с низким пиком вывода и расширенной рабочей полоской длин волн. Центральный силовой элемент : стальной тросс; Коэффицент затухания: 0.22 дБ/км; Допустимое растягивающее усилие: 2,7 кН. Емкость: 4 оптических волокна.	2031