Насос:
рубка не более -200мм; Давление на входе не менее-0,7 кгс/см2 Выходе не более-13 кгс/см2 Кавитационный запас (не более) 5,70м; Перекачиваемая среда -Вода пластовая; Содержание твердых частиц: Объемная концентрация -0,0221%; Размер частиц (абразивных/неабразивных) более 0,2мм Рабочая температура не более 50 С; Вязкость (кинематическая) при tp -до 60; Плотность при tp 1,081кг/м3 Уплотнение вала сальниковое одинарное/двойное (С/СД)-сальниковое двойное СД ; Условия эксплуатации (установки) Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 -УХЛ3,1; Необходимость подвода охлаждающей /обогревающей среды -нет; Напряжение/ количество фаз -6000В/3; Частота сети 50Гц; Основные детали насоса выполнены из материала рабочих органов: Корпус -сталь 12Х18Н9ТЛ; Крышка корпуса -сталь 12Х18Н9ТЛ; Рабочее колесо-сталь 14Х17Н2; Втулка направляющая -сталь 14Х17Н2; Кольцо уплотняющее -сталь 14Х17Н2; Вал насоса -сталь 95Х18; Втулка упорная -сталь 20.