Характеристики: Светодиодные светильники предназначены для наружного освещения автомагистралей, улиц и дорог.
Напряжение питания, В: 170-264
Диапазон рабочих частот, Гц: 50-60
Потребляемая мощность, Вт, не менее 50
Степень защиты от воздействия
окружающей среды, IP, не менее 65
Масса светильника, нетто, кг, не более 1,5
Световой поток светодиодного модуля, Лм, не менее 5520
Тип кривой силы света Д (косинусная)
Угол раскрытия пучка не менее 112,9 град.
Цветовая температура, К: не менее 4000
Класс защиты от поражения электрическим током I.
Ресурс светодиодов, ч, не менее 100 000
Диапазон рабочих температур, °С, от -60 до +50
Материал корпуса: должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластиковые заглушки с торцов светильника должны предохранять систему охлаждения от загрязнения листвой и снегом. Охлаждение светодиодов в светильнике за счет системы естественной динамической конвекции.
Материал рассеивателя: Стекло
Тип крепления: консольное
Посадочный диаметр, мм, не более 50
Обязательное предоставление тех. паспорта на изделие
52шт.