Станок: качалка: число отверстий кривошипа-5 с втулками нижней головки шатуна в каждом отверстии; нагрузка
на устьевом штоке не более - 6 тонн; длина хода устьевого штока- 3-2,5-2-1,6 и 1,2 м; число качаний (мин ˉ¹):
минимальный 4, максимальный 12; номинальный крутящий момент редуктора 26 - 31,5 кН-м; передаточное число
редуктора: 31,714 - 40; электродвигатель энергосберегающий, классом Е2, мощностью не менее 18,5 кВт, степень
защиты не менее IP54, климатическое исполнения и категория размещения У1, асинхронный, на переменное
напряжение 380 В; стойка - трехопорная, складная; головка балансира - поворотная, фиксируемая в рабочем и
повернутом состоянии; тип привода - на низком фундаменте; климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69;
средняя наработка на отказ не менее 8 лет; средний срок службы не менее 20 лет.
Комплектность - Стойка, головка балансира, редуктор, электродвигатель, кривошип, ограждение кривошипно-шатунный механизма; противовес; лестница к обслуживающей площадке балансира, туннельное ограждение
лестницы; верхняя площадка ( с обоих сторон) для обслуживания балансира, оснащенная перильным ограждением;
плита фундаментная - низкая монолитная или состоящая из двух частей железобетонная плита, с отверстиями под
фундаментное крепление станка качалки; болты фундаментные; размеры фундамента должны быть рассчитаны
заводом изготовителем под весовые характеристики и технологические нагрузки предлагаемого станка качалки;
ремни; запасные ремни в комплекте для каждого станка качалки; защита ремней (кожух) - полное закрывающее оба
шкива; набор комплектующих инструментов (торцовый ключ для соединения конической втулки двигателя со
шкивом, ударные ключи, шприц для смазки); болт в комплекте с прижимным стержнем для смещения фундамента,
8шт; прижимной стержень, 4 шт; набор шкивов для комплектации электромотора, 2 шт, размеры: 245мм, 170мм;
ключ (для запуска тормозного устройства), 1 шт; масло для каждого редуктора.