Скорлупа должна иметь правильные геометрические размеры, Толщина изоляционного слоя: не менее 40 мм, Длина секции: 1000 мм , Теплостойкость не ниже 120 (150) С , Плотность: От 50 до 60 кг/м³ , Коррозионная безопасность: стоек к агрессивным строительным материалам (средам) - цемент, бетон, гипс и известь, Водопоглощение за 24 ч не более 1,5%, Срок службы: не менее 20 лет ) в ассортименте:
1) Диаметр трубы: 38 мм в кол-ве 48м.пог
2) Диаметр трубы: 57 мм в кол-ве 500м.пог
3)Диаметр трубы: 76 мм в кол-ве 328м.пог
4) Диаметр трубы: 89 мм в кол-ве190м.пог.
5) Диаметр трубы: 108 мм в кол-ве 180м.пог.
6)Диаметр трубы: 159 мм в кол-ве 390м.пог
7) Диаметр трубы: 219 мм в кол-ве 146м.пог.